## Slide 1
آتلیه معماری · طراحی ۴ · مطالعه‌ی استانداردها
استانداردهای معماری
مجموعه‌های ورزشی و
دانشکده تربیت بدنی
فضا · ابعاد · گردش · پهنه‌بندی — هر استاندارد به‌صورت
عدد + تصویر + توضیح + منبع
بخش ۰۱
مجموعه‌های ورزشی — بسکتبال و والیبال
بخش ۰۲
دانشکده تربیت بدنی
بخش ۰۳
مقایسه‌ی استانداردها + منابع
28.00 m
15.00 m
زمین FIBA 28 × 15 m + نوار مرزی 2 m
≥ 7 m
ارتفاع آزاد بالای زمین (FIBA) — مقطع
منبع همه‌ی استانداردها روی اسلاید · فهرست کامل منابع در اسلاید آخر · ۲۰۲۶

## Slide 2: ده جزء عملکردی پیرامون یک حجم بزرگ بدون ستون
۰۱ — کالبدشناسی مجموعه‌ی ورزشی
جبهه‌ی عمومی
ورودی · سرسرا · پذیرش · سرویس
تماشاگران — نشیمن · راهروها · جایگاه دسترس‌پذیر
فضای بازی
زمین + منطقه‌ی ایمنی / آزاد
رختکن
+ دوش‌ها
گرم‌کردن
داوران
کمک‌های اولیه
تجهیزات
انبار
نظافت
کارکنان
حراست
کنترل
ورودی خدماتی · بارگیری
ورودی
ورزشکاران
دیاگرام — تفسیر معمارانه (بدون مقیاس) از گروه‌های فضایی راهنمای سالن‌های ورزشی Sport England.
عمومی / تماشاگران
فضای بازی
ورزشکاران (کنترل‌شده)
پشتیبانی / خدمات
مدول سالن
34.5 m
20.0 m
7.5 m
34.5 × 20.0 × 7.5 m
سالن ۴ زمینه‌ی توصیه‌شده — حداقل Sport England برای پروژه‌های مدرسه؛ جایگزین سالن قدیمی 33 × 18 m.
راهنمای توصیه‌ای
منبع Sport England، Sports Halls: Design & Layouts (2012) — سالن ۴ زمینه‌ی 34.5 × 20.0 × 7.5 m.

## Slide 3: زمین بسکتبال 28 × 15 m درون نوار مرزی 2 متری بدون مانع
۰۲ — بسکتبال · فضای بازی
28.00 m — طول زمین
15.00 m
2 m
2 m
نیمکت تیم A · 16 صندلی
نیمکت تیم B · 16 صندلی
میز ثبت امتیاز
سایر افراد ≥ 2 m پشت نیمکت تیم ← ردیف اول تماشاگران پس از این خط شروع می‌شود
پلان — دیاگرام بازترسیم‌شده بر اساس FIBA OBR 2024، دیاگرام 1. خطوط محوطه‌ی جریمه و قوس‌ها شماتیک؛ فقط مقادیر اندازه‌گذاری‌شده مستندند.
28 × 15 m
زمین، از لبه‌ی داخلی خط مرزی؛ «سطح صاف و سخت، بدون مانع».
استاندارد مسابقات بین‌المللی
≥ 2 m
نوار مرزی بدون مانع پیرامون زمین ← کل کف ≥ 32 × 19 m.
≥ 7 m
ارتفاع سقف / پایین‌ترین مانع بالای زمین (چراغ، کانال، خرپا).
16 صندلی
برای هر محدوده‌ی نیمکت تیم، بیرون زمین و در سمت میز ثبت امتیاز.
7 m
مقطع — ارتفاع آزاد عمق سازه‌ی سقف را تعیین می‌کند
منبع FIBA، Official Basketball Rules 2024 (v1.0) — قانون یکم، ماده 2 «زمین» و دیاگرام 1؛ ماده 2.4.5 محدوده‌ی نیمکت تیم‌ها؛ «Basketball Equipment» — کف بازی.
چرا مهم است کف 32 × 19 m + ارتفاع آزاد 7 m حداقل دهانه‌ی سازه و عمق سقف را تعیین می‌کند؛ انبار، نیمکت‌ها و جایگاه همه باید بیرون نوار 2 متری باشند.

## Slide 4: مقطع جایگاه: صندلی، ردیف، پله، راهرو و خط دید (C-value)
۰۳ — بسکتبال · فضای تماشاگران
زمین
نقطه‌ی دید
(خط کناری)
نوار 2 m + محدوده‌ی نیمکت
C = فاصله‌ی قائم خط دید
از سر نفر جلویی
عمق ردیف ≥ 700 mm
ارتفاع پله = از محاسبه‌ی C-value
راهروی شعاعی ≥ 1.2 m (پلان را ببینید) ←
سکوی
قابل دسترس
مقطع — دیاگرام بازترسیم‌شده بر اساس هندسه‌ی خط دید Green Guide فصل 12 (ردیف‌ها/پله‌ها شماتیک؛ ارتفاع پله محاسبه می‌شود، ثابت نیست).
C = D(N + R) / (D + T) − R
D = فاصله‌ی افقی چشم تا نقطه‌ی دید · N = ارتفاع پله‌ی جایگاه · R = ارتفاع چشم از نقطه‌ی دید · T = عمق ردیف
پلان — ردیف نشیمن
500
راهرو
≥ 1200
فضای ویلچر
همراه
1400
900
500 mm
عرض صندلی، ساخت جدید (460 mm موجود).
≥ 700 mm
عمق ردیف نشیمن.
90 mm (حداقل 60)
C-value برای جایگاه‌های جدید: 90–120 mm؛ حداقل عملی 60 mm.
حداکثر 28 صندلی
در هر ردیف بین دو راهرو (≤ 14 با راهرو در یک سمت)؛ راهرو ≥ 1.2 m.
1400 × 900 mm
فضای تماشاگر ویلچری، با صندلی همراه در کنار.
راهنمای توصیه‌ای (بریتانیا)
منبع SGSA، Guide to Safety at Sports Grounds («Green Guide»)، ویرایش ششم 2018، فصل 12 جایگاه نشسته؛ SGSA SG01 (2022). فضای ویلچر: Sport England، Accessible Sports Facilities (2010).
چرا مهم است خطوط دید، نه تعداد صندلی، شیب جایگاه را تعیین می‌کنند: شیب + عمق ردیف ارتفاع سالن، هندسه‌ی پله و عمق محدوده‌ی تماشاگر را تعیین می‌کنند.

## Slide 5: توالی کنترل‌شده‌ی ورزشکار + محور خدماتی که هرگز با مسیر عموم تلاقی نمی‌کند
۰۴ — بسکتبال · ورزشکاران، رختکن و پشتیبانی
توالی ورزشکار
ورودی ورزشکاران
اتاق رختکن
دوش / سرویس
گرم‌کردن
سالن ورزشی
اتاق داوران
مربیان / محدوده‌ی تیم
کمک‌های اولیه / پزشکی
مسیر مستقیم و بدون پله به زمین و به نقطه‌ی آمبولانس بیرونی
نیمکت: 16 صندلی / تیم (FIBA ماده 2.4.5) — محدوده‌ی تیم بین راهروی ورزشکاران و زمین قرار دارد.
پهنه‌بندی پشتیبانی / پشت صحنه
سالن ورزشی
تجهیزات
انبار
(هم‌تراز کف،
درهای عریض)
نظافت
ورودی خدماتی
+ بارگیری
رختکن
+ داوران
کمک‌های اولیه
اتاق کارکنان
حراست / کنترل
سرسرای عمومی
دیاگرام پهنه‌بندی — تفسیر معمارانه؛ موقعیت‌ها رابطه‌ای‌اند نه ابعادی.
انبار ← سالن
انبار تجهیزات مستقیم و هم‌تراز به کف بازی باز می‌شود.
خدمات ≠ عموم
بارگیری و نظافت بدون عبور از سرسرا یا تماشاگران به سالن می‌رسند.
نقطه‌ی کنترل
حراست در محل اتصال سرسرای عمومی و فضاهای کنترل‌شده قرار دارد.
پزشکی
کمک‌های اولیه مجاور رختکن و زمین؛ دسترسی آمبولانس از بیرون.
منبع اصول برنامه‌ریزی — Sport England، Sports Halls: Design & Layouts (2012) فضاهای پشتیبان؛ Sport England AISF Part D (2024). نیمکت: FIBA، Official Basketball Rules 2024 ماده 2.4.5.
برای فضاهای پشتیبانی ابعادی نشان داده نشده: اندازه به برنامه و ظرفیت بستگی دارد؛ هیچ‌کدام به‌عنوان استاندارد ثابت تأیید نشد.

## Slide 6: والیبال 18 × 9 m: منطقه‌ی آزاد + ارتفاع 12.5 m تعیین می‌کنند سالن میزبان بازی رسمی باشد یا نه
۰۵ — والیبال · فضای بازی، ارتفاع و تطبیق سالن
18 m
9 m
3 m
3 m
6.5
5 m
تور / خط وسط
خطوط حمله 3 m از خط وسط · همه‌ی خطوط 5 cm عرض
زمین 18 × 9 m
حداقل منطقه‌ی آزاد 3 m ← 24 × 15 m
FIVB / جهانی / رسمی: 5 m در طرفین، 6.5 m در انتها ← 31 × 19 m
پلان — دیاگرام بازترسیم‌شده بر اساس قوانین FIVB 2025–28، قانون 1 و دیاگرام 1a/1b.
مقطع — فضای آزاد بازی
7 m عمومی
7.5 m سالن SE
12.5 m رسمی FIVB
تور 2.43 m (آقایان)
2.24 m (بانوان)
تطبیق سالن (SE 34.5 × 20 × 7.5 m)
چیدمان | ابعاد | جا می‌شود؟
والیبال + 3 m | 24 × 15 m · 7 m | بله
والیبال FIVB | 31 × 19 m · 12.5 m | پلان ✓ ارتفاع ✗
بسکتبال + 2 m | 32 × 19 m · 7 m | بله
محاسبه از مقادیر مستند
سالن استاندارد ۴ زمینه همه‌ی زمین‌ها را در پلان می‌پذیرد، اما فقط حجم مسابقه‌ای (≥ 12.5 m) بازی سطح FIVB را میزبانی می‌کند ← سطح مسابقات را پیش از تعیین ارتفاع سقف مشخص کنید.
تماشاگران · بازیکنان · پشتیبانی
تماشاگران: همان قواعد صندلی/ردیف/C-value گرین‌گاید در اسلاید ۰۴؛ ردیف اول بعد از منطقه‌ی آزاد (5 / 6.5 m در سطح رسمی).
بازیکنان: نیمکت تیم‌ها کنار میز ثبت امتیاز، بیرون منطقه‌ی آزاد (قانون 1.4).
رختکن / پشتیبانی: توالی مشابه بسکتبال — سالن مشترک است.
منبع FIVB، Official Volleyball Rules 2025–2028 — قانون 1 «محوطه‌ی بازی» (1.1 ابعاد و منطقه‌ی آزاد، 1.1.2 فضای آزاد بازی، 1.3 خطوط، 1.4 مناطق). سالن: Sport England، Sports Halls: Design & Layouts (2012) — سالن ۴ زمینه‌ی 34.5 × 20.0 × 7.5 m.
انواع 18 × 9 m، منطقه‌ی آزاد 3 m، ارتفاع 7 m = قانون همه‌ی بازی‌ها · 5 / 6.5 m + 12.5 m = فقط مسابقات FIVB، جهانی و رسمی.

## Slide 7: سه جریان جدا فقط در لبه‌ی زمین به هم می‌رسند — آن هم با طراحی
۰۶ — سیستم‌های گردش
سالن ورزشی
جایگاه تماشاگران
پذیرش · سرسرا · سرویس
رختکن
دوش · سرویس
گرم‌کردن
انبار
تجهیزات
تأسیسات
ورودی
ورزشکاران
ورودی اصلی
خروج
خدمات
ورزشکاران
تقاطع کنترل‌شده
(فقط در لبه‌ی زمین)
دیاگرام گردش — تفسیر معمارانه (اصل کلی، نه یک ساختمان خاص).
ورزشکار
ورودی ورزشکاران ← رختکن ← دوش ← گرم‌کردن ← زمین
عمومی
ورودی اصلی ← پذیرش ← محدوده‌ی تماشاگر ← جایگاه ← خروج
خدمات
ورودی خدماتی ← انبار ← تجهیزات ← سالن ورزشی
قواعد طراحی
ورودی‌های جدا در نماهای مختلف.
تماشاگران هرگز از رختکن یا انبار عبور نمی‌کنند.
خدمات بدون پله به تراز کف سالن می‌رسد.
ابعاد و محل خروجی‌ها طبق مقررات حریق (مبحث ۳) — برای تصرف انتخابی کنترل شود.
منبع اصل برگرفته از راهنمای سالن‌های ورزشی Sport England (پهنه‌بندی رختکن، انبار، تماشاگر و فضای عمومی)؛ خروج اضطراری — مبحث ۳ مقررات ملی (حفاظت در برابر حریق).

## Slide 8: خشک ← گذار ← خیس: توالی یک‌طرفه از ورودی تا سالن
۰۷ — رختکن + دوش + پشتیبانی ورزشکار
کمدها
500 / نفر
نیمکت + چوب‌لباسی
750
دوش‌های جمعی
کابین
حداقل 800
ترجیحی 900
ناحیه‌ی خشک‌کردن
(گذار، کف دارای کفشوی)
سرویس
سرویس
ورود
از راهروی
ورزشکاران
به گرم‌کردن /
سالن ورزشی
ناحیه‌ی خشک
ناحیه‌ی خیس
پلان — چیدمان نمونه از نگارنده؛ فقط ابعاد اجزای برچسب‌دار (mm) مستندند. اندازه‌ی اتاق استاندارد نیست.
500 mm
طول نیمکت به ازای هر نفر (رختکن).
750 mm
فاصله‌ی سردوش‌ها، دوش جمعی.
800 / 900
حداقل / ترجیحی عرض مانور در کابین دوش (mm).
مقدار متداول برنامه‌ریزی
مقادیر به نقل از راهنمای رختکن Sport England توسط تأمین‌کنندگان بریتانیایی — پیش از استفاده در نسخه‌ی فعلی Sport England کنترل شود.
رختکن دسترس‌پذیر
یک رختکن دسترس‌پذیر جداگانه با سرویس + دوش خودش روی همان مسیر بدون پله پیش‌بینی کنید؛ Sport England AISF Part D چیدمان و محل دستگیره‌ها را تعیین می‌کند.
جریان ورزشکار
رختکن
دوش
سرویس
گرم‌کردن
سالن
منبع مقادیر اجزا — راهنمای رختکن Sport England به نقل از تأمین‌کنندگان بریتانیایی (مانند sportschangingrooms.co.uk)؛ تأمین دسترس‌پذیر — Sport England، Accessible & Inclusive Sports Facilities — Part D (2024).
چرا مهم است ناحیه‌های خیس و خشک نباید هم‌پوشانی داشته باشند: ناحیه‌ی خشک‌کردن آستانه‌ای است که کف کمدها را خشک نگه می‌دارد و مسیر یک‌طرفه تا سالن را تعریف می‌کند.

## Slide 9: چهار گروه عملکردی زیر یک ورودی — هر یک با هم‌جواری حیاتی خود
۰۸ — دانشکده تربیت بدنی · روابط فضایی
دانشکده · ورودی + سرسرا
آموزشی
کلاس‌ها
کتابخانه
آمفی‌تئاتر
اجتماعی
غذاخوری
سالن استراحت
مطالعه‌ی غیررسمی
ورزشی
سالن ورزشی
رختکن
دوش‌ها
تجهیزات
پشتیبانی
اداری
انبار
تأسیسات
سرویس
دسترسی خدماتی
هم‌جواری‌های کلیدی
سالن ورزشی ⇄ رختکن مستقیم · سالن ⇄ تجهیزات مستقیم، هم‌تراز · کلاس‌ها ⇄ کتابخانه نزدیک · غذاخوری ⇄ خدمات مستقیم · آمفی‌تئاتر ⇄ سرسرا مستقیم (رویداد)
پنج جریان کاربر
عمومی
سرسرا ← آمفی‌تئاتر / رویدادها ← تماشاگران
دانشجویان
سرسرا ← کلاس‌ها، کتابخانه، غذاخوری
ورزشکاران
ورودی ← رختکن ← سالن / زمین‌ها
کارکنان
اداری ⇄ کلاس‌ها ⇄ آزمایشگاه‌ها
خدمات
حیاط ← آشپزخانه، انبارها، تأسیسات
دیاگرام هم‌جواری — تفسیر معمارانه؛ فواصل مقیاس‌دار نیست.
منبع گروه‌های فضایی طبق برنامه‌ی آتلیه؛ منطق هم‌جواری سازگار با راهنمای Sport England (سالن–رختکن–انبار) و راهنماهای برنامه‌ریزی دانشگاهی. در این اسلاید استاندارد عددی نیست.

## Slide 10: ابعاد کلاس بر اساس نفر، نور از پهلو، ورود از راهروی 1.8 متری
۰۹ — دانشکده · کلاس درس + کتابخانه
نور روز (سمت چپ دست نویسنده)
تخته / پرده
محدوده‌ی استاد
1.80 m
راهرو
(آموزشی)
8.0 m
6.9 m
55 m² / 30 نفر ≈ 1.8 m² برای هر نفر — تناسبات نمونه از نگارنده؛ مساحت از BB103.
55 m²
کلاس عمومی برای ۳۰ نفر (راهنمای مدارس، به‌عنوان حد پایین).
2.5–2.75 m²
به ازای هر نفر — اتاق‌های کار گروهی / فناوری / سمینار (راهنمای دانشگاهی).
1.80 m
حداقل عرض راهرو، فضاهای آموزشی.
توصیه‌ای
الزامی (ایران)
کتابخانه — پلان پهنه‌بندی
ورود +
میز امانت
قفسه‌های کتاب
ناحیه‌ی آرام — میزهای انفرادی کنار نمای نورگیر
میزهای
مطالعه
مطالعه‌ی گروهی
(بسته — آکوستیک)
گرادیان صدا: پرصدا (ورودی، گروهی) ← آرام (میزهای انفرادی). مسیر دسترس‌پذیر با فضای چرخش ≥ 1.5 m کنار میز و قفسه‌ها.
مساحت به ازای هر خواننده: هیچ مقدار معتبری در این مطالعه تأیید نشد — به‌عنوان استاندارد ارائه نمی‌شود.
منبع UK DfE، Building Bulletin 103 (2014): کلاس عمومی 55 m² / 30 دانش‌آموز. University of York، Space Guidelines & Standards (2025) — m² به ازای هر نفر برای هر نوع اتاق. راهرو: مقررات ملی ساختمان، مبحث ۴، ویرایش ۱۳۹۶.

## Slide 11: طول ردیف با عرض فاصله‌ی ردیف محدود می‌شود؛ غذا یک‌طرفه از آشپزخانه تا پسماند حرکت می‌کند
۱۰ — دانشکده · آمفی‌تئاتر + غذاخوری + فضاهای دانشجویی
آمفی‌تئاتر — مقطع
صحنه
خط دید به لبه‌ی صحنه ← ارتفاع پله با فاصله زیاد می‌شود
ویلچر
در ردیف آخر
مقطع — شماتیک؛ ارتفاع پله از محاسبه‌ی خط دید.
پلان — طول ردیف در برابر فاصله‌ی ردیف
راهرو
راهرو
فاصله‌ی ردیف ≥ 300
14 صندلی بین دو راهرو
فاصله‌ی ردیف (mm) | راهرو در یک سمت | راهرو در دو سمت
300 – 324 | 7 صندلی | 14 صندلی
425 – 449 | 12 صندلی | 24 صندلی
منبع BSI, BS 9999 ایمنی حریق در طراحی، مدیریت و بهره‌برداری ساختمان — نشیمن: جدول عرض فاصله‌ی ردیف در برابر تعداد صندلی در ردیف.
غذاخوری — پلان + توالی خدمات
آشپزخانه
انبار
برگشت / پسماند
توزیع غذا
ورودی خدماتی ↓
ورود دانشجو
آشپزخانه
خدمات
سالن غذا
برگشت / پسماند
پلان — پهنه‌بندی نمونه از نگارنده. مساحت به ازای هر صندلی: مقدار معتبری تأیید نشد ← از چیدمان میز + صندلی + راهرو استخراج شود (Neufert، «رستوران‌ها»).
دانشجویی / اجتماعی
سالن استراحت
بین آموزش و ورزش — لولای اجتماعی دانشکده
مطالعه‌ی غیررسمی
لبه‌ی راهروها و آتریوم‌ها، پرنور، دیده‌شو
فضای مشترک
سرسرای مشترک برای رویدادهای آمفی‌تئاتر + غذاخوری
چک‌لیست آمفی‌تئاتر
فضای ویلچر 1400 × 900 mm (SE 2010)
خروجی‌ها در سمت صحنه + عقب، با ابعاد طبق مبحث ۳
جداسازی آکوستیک از سالن ورزشی
چرا مهم است طول ردیف قاعده‌ی فرار از حریق است نه انتخاب راحتی؛ غذاخوری حیاط خدماتی خودش را لازم دارد تا غذا و پسماند هرگز مسیر دانشجو را قطع نکنند.

## Slide 12: حداقل‌های ایران کنار مرجع بریتانیا — هر دو با اندازه‌گذاری
۱۱ — فضاهای بهداشتی + دسترس‌پذیری
سرویس دسترس‌پذیر — ایران (حداقل)
سرویس
دستگیره
170 cm
150 cm
در 90 cm
دایره‌ی چرخش Ø150
الزامی (ایران) · ویرایش کنترل شود
منبع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران — «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی».
سرویس دسترس‌پذیر — مرجع بریتانیا
سرویس
روشویی
1500 mm
2200 mm
دایره‌ی چرخش 1500
الزامی (بریتانیا)
منبع HM Government، Approved Document M، جلد 2 (2015) — دیاگرام 18، سرویس بهداشتی دسترس‌پذیر مشترک.
سرویس معمولی · روشویی · دوش
روشویی‌ها — ناحیه‌ی گردش جلوی آن‌ها خارج از شعاع بازشوی در
بدون اندازه: ابعاد کابین و روشویی از منبع معتبری برای این مطالعه تأیید نشد (رجوع به Neufert، «تأسیسات بهداشتی»).
پله · رمپ · راهرو (ایران)
10–18 cm
≥ 28 cm
2R + T = 63–64 cm · ارتفاع آزاد ≥ 205 cm
رمپ ≤ 8 % · طول ≤ 3 m · ارتفاع ≤ 25 cm · عرض ≥ 120 cm
راهرو: ≥ 1.80 m آموزشی · ≥ 1.40 m مسیر دسترس اصلی
منبع پله و راهرو — مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۴ «الزامات عمومی ساختمان»، ویرایش ۱۳۹۶. رمپ — ضوابط معلولین ایران (بالا). مقادیر فقط از طریق خلاصه‌های منتشرشده کنترل شدند ← در متن رسمی تأیید شود.

## Slide 13: جایی که مقادیر ایرانی و بین‌المللی متفاوت‌اند — و چرا
۱۲ — مقایسه‌ی استانداردها
الزام | منبع ایرانی | منبع بین‌المللی | نوع | چرا متفاوت‌اند
سرویس دسترس‌پذیر (حداقل اتاق) | 170 × 150 cm ضوابط معلولین ایران | 150 × 220 cm UK ADM جلد 2، دیاگرام 18 | الزامی (هر دو) | اتاق بریتانیا روشویی + فضای انتقال جانبی + دایره‌ی کامل چرخش 1500 دارد؛ حداقل ایران اتاقی فشرده فقط با توالت است.
عرض مفید پله | حداقل 110 cm (خلاصه‌ی مبحث ۴) حداقل 115 cm (خلاصه‌ی دیگر) | — (مقایسه نشده) | الزامی | دو خلاصه‌ی ثانویه هم‌خوان نیستند ← متن رسمی ۱۳۹۶ باید کنترل شود؛ عرض به بار تصرف هم بستگی دارد (مبحث ۳).
راهرو، آموزشی | ≥ 180 cm مبحث ۴ مقررات ملی | — (BB103 مساحت تعیین می‌کند نه عرض) | الزامی | ایران برای راهروی مدرسه/دانشگاه عرض تعیین می‌کند؛ راهنمای بریتانیا از طریق بودجه‌ی مساحت و طراحی حریق عمل می‌کند.
ارتفاع آزاد بسکتبال | تأیید نشده (ضوابط وزارت ورزش و جوانان در دسترس نبود) | ≥ 7 m FIBA · 7.5 m سالن Sport England | مسابقه‌ای / توصیه‌ای | FIBA = قانون بازی؛ Sport England برای بدمینتون و چندمنظوره حاشیه افزوده است.
ارتفاع آزاد والیبال | تأیید نشده | 7 m (همه) · 12.5 m رسمی FIVB | مسابقه‌ای | سطح بازی: رویدادهای جهانی/رسمی فضای توپ‌های بلند می‌خواهند.
عرض صندلی تماشاگر | تأیید نشده | 460 mm موجود · 500 mm جدید (Green Guide) | توصیه‌ای | راهنمای بریتانیا راحتی/ایمنی را برای ساخت جدید افزایش داده است.
مساحت کلاس | برای دانشگاه تأیید نشده | 55 m² / 30 (BB103) · 2.5–2.75 m² برای هر نفر (دانشگاه York) | توصیه‌ای | معیارهای مدرسه در برابر دانشگاه؛ مبلمان و روش آموزش متفاوت است.
مقررات الزامی
راهنمای توصیه‌ای
استاندارد مسابقات بین‌المللی
مقدار متداول برنامه‌ریزی
محاسبه
متن قرمز = مقدار تأیید نشد یا منابع متناقض‌اند — به‌عنوان استاندارد ارائه نمی‌شود.
منبع منابع کامل در اسلاید بعد. مقادیر ایرانی از طریق خلاصه‌های منتشرشده‌ی مبحث ۴ و ضوابط شورای عالی کنترل شدند؛ متن رسمی چاپی مرجع نهایی است.

## Slide 14: منابع ذکرشده در اسلایدها
۱۳ — منابع
منابع ایرانی
مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۳ — حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق؛ وزارت راه و شهرسازی، آخرین ویرایش.
مبحث ۳ — حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق
مقررات ملی ساختمان ایران، مبحث ۴ — الزامات عمومی ساختمان، ویرایش ۱۳۹۶.
مبحث ۴ — الزامات عمومی ساختمان
مقررات ملی ساختمان، مباحث ۱۵ (آسانسور)، ۱۹ (صرفه‌جویی انرژی)، ۲۲ (مراقبت و نگهداری) — برای دامنه مرور شد؛ مقداری نقل نشده.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران — ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی.
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی
وزارت ورزش و جوانان — ضوابط اماکن ورزشی: در این مطالعه برای کنترل در دسترس نبود؛ در اسلاید ۱۲ مشخص شده.
منابع بین‌المللی
FIBA، قوانین رسمی بسکتبال 2024 و تجهیزات بسکتبال.
https://assets.fiba.basketball/image/upload/documents-corporate-fiba-official-rules-2024-v10a.pdf
FIVB، قوانین رسمی والیبال 2025–2028.
https://www.fivb.com/wp-content/uploads/2025/01/FIVB-Volleyball_Rules2025_2028-EN-v05.pdf
Sport England، Sports Halls: Design & Layouts (2012).
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/sports-halls-design-and-layouts-2012.pdf
Sport England، Accessible Sports Facilities (2010).
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/accessible-sports-facilities-2010.pdf
Sport England، AISF Part D — رختکن و سرویس بهداشتی (2024).
https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-08/AISF-Part-D-Changing-and-toilet-provision.pdf
SGSA، Guide to Safety at Sports Grounds، ویرایش ششم (2018) و SG01 (2022).
https://sgsa.org.uk/document/greenguide/
BSI, BS 9999 — Fire safety in the design, management & use of buildings (seating).
https://knowledge.bsigroup.com
HM Government، Approved Document M جلد 2 (ویرایش 2015).
https://www.gov.uk/government/publications/access-to-and-use-of-buildings-approved-document-m
DfE، Building Bulletin 103 — راهنمای مساحت مدارس (2014).
https://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/20283/1/BB103_Area_Guidelines_for_Mainstream_Schools_FINAL_23_4_14.pdf
University of York، Space Guidelines & Standards (اوت 2025).
https://www.york.ac.uk/media/campusdevelopment/63697_UniofYork%20Space%20Guidelines%20and%20Standards%20v2.pdf
Neufert، Architects' Data · Metric Handbook · Architectural Graphic Standards — مراجع عمومی برنامه‌ریزی؛ مقادیر تأییدنشده نقل نشده‌اند.
قوانین World Aquatics به کار نرفته — در این مطالعه استاندارد استخر ارائه نشده است.